realizacja nagłośnienia i oświetlenia podczas XXVI Międzynarodowych Spotkań z Folklorem „INTERFOLK” ,  dniach 15.08.17– 19.08.17

Nagłośnienie i oświetlenie - obsługa przez cały okres trwania imprezy w tym także w trakcie prób zespołów, montaż i demontaż nagłośnienia i oświetlenia oraz postawienie sceny zgodnie z wymaganiami:

INTERFOLK:

miejsce: Amfiteatr

- 15.08.17.- 10:00-14:00 próby zespołów; 19:00-23:00 koncert

- 16-18.08.17. – 15:00-17:00 próby zespołów; 19:00-23:00 koncerty

- 19.08.17.- 10:00-14:00 próby zespołów; 19:00-23:00 koncert

- SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY

System nagłośnieniowy MIN 2 x 8kW

System powinien zapewnić równomierne pokrycie dźwiękiem całej nagłaśnianej powierzchni oraz być w stanie uzyskać poziom 100dB SPL w okolicy stanowiska realizatora.

Konsoleta FOH min 32 kanały - 4 punktowa korekcja, w tym min. 2 częstotliwości
przestrajane, filtr niskich częstotliwości, pad -20db, insert. PREFEROWANE STOŁY CYFROWE YAMAHA PM5D-RH,m7cl,LS9, DM1000,  SOUNDCRAFT Vi6,Vi4 LUB ANALOGOWE SOUNDCRAFT FIVE,MH, K2, MIDAS HERITAGE 3000, A&H ML 4000

PERYFERIA DO STOŁÓW ANALOGOWYCH- dbx, bss audio, drawmer, tc electronics, yamaha, lexicon (oraz inne analogicznej klasy).

KONSOLETA MONITOROWA MIN 24 kanały - 4 punktowa korekcja, w tym min. 2 częstotliwości przestrajane, filtr niskich częstotliwości, pad -20db, insert. MIN 10 x AUX - KOREKTOR GRAFICZNY NA KAZDYM WYJSCIU, PREFEROWANE YAMAHA M7CL,LS9,DM1000

SYSTEM MONITOROWY 8 x WEDGE –PREFEROWANE- L-ACOUSTICS 115XT HiQ, d&b MAX JBL SRX712M

OMIKROFONOWANIE: min.12 mikrofonów pojemnościowych (min.4 szt podwieszone nad sceną); min. 12 mikrofonów dynamicznych; min. 4 mikrofony bezprzewodowe

- SYSTEM OŚWIETLENIOWY

światło ruchome (MAC/ROBE  500,250) .4 szt + światło na publiczność ,       światło stałe typu PAR 64 –   30szt  ,  światło prowadzące - spot, maszyny do dymów);

zespoły śpiewają podczas tańca – muszą być podwieszane mikrofony