Wymagania Techniczne Gaba Kulka

System Nagłośnieniowy F.O.H

System nagłośnieniowy powinien mieć moc adekwatną do wielkości  imprezy i miejsca. System musi równomiernie pokrywać dźwiękiem cały obszar widowni. Aparatura powinna być uziemiona oraz  nie powinna szumieć.

Cały system musí być tej samej uznanej marki.

Konsoleta F.O.H

Mikser powinien mieć min 24 Kanały, w kaźdym kanale Phatom +48V, pad 20dB, czteropunktową korekcję. Mikser powinien posiadać min 4 Grupy BUS!, oraz minimum 6 wysyłek AUX przełączalnych PRE/POST.

Mikser powinien być ustawiony centralnie na osi sceny na podeście wśród publiczności, ale nie pod balkonem,  schodami, za paczkami, itp.:)

Urządzenia peryferyjne

- 31 pasmowy korektor graficzny stereo (insert sumy L/R)

- 5 bramek,

- 6 kompresorów

- min 3 efekty tc, Lexicon, Yamaha

- Odtwarzacz CD

W przypadku kiedy nie ma stołu monitorowego potrzeba dwa kable (XLR)  do  zapiecia systemu dousznego przy stanowisku F.O.H  oraz kabel mini jack  dwa jack do zapiecia iPoda.

System monitorowy

Zespół nie posiada własnego realizatora monitorów.

Konsoleta monitorowa powinna być ustawiona tak aby był zapewniony kontakt wzrokowy realizatora z zespołem.

Misker powinien mieć min 16  kanałów. W każdym kanale zasilanie Phantom +48V, pad 20 dB, oraz czreropunktową korekcję, min 6 wysyłek AUX przełączalnych PRE/POST. Na przynajmniej dwóch wysyłkach AUX musi być zainsertowany 31 pasmowy korektor graficzny.

Zespół przywozi 1 system monitorowy douszny  dla Gabrieli, ale proszę mieć rezerwowy!

Kolejność zapięcia wysyłek na scenie i opięcia monitorów:

AUX 1 - Gaba, AUX 2 - Bas(Wojtek), AUX 3 - Perkusja (Robert Mikser), AUX 4 – Rezerwa,

AUX 5 - Gaba Ucho L

AUX 6 - Gaba Ucho P

Backline:

Proszę o dostarczenie według listy:

Perkusja:  22' bass drum, 16' floortom, 13'tom, 12'tom

Firma: Yamaha Maple Custom, Yamaha Recording, Sonor Force, DW, Premier(vintage)

Hardware: HiHat, 3 Cymbals  Hardware, Statyw pod werbel, stołek

Bas:

Ampeg SVC Classic 4x10,

Keybord:

Roland RD- 700 SX lub fortepian

W czasie próby i koncertu wymagana jest obecność ekipy odpowiedzialnej za nagłośnienie.

System powinien być sprawdzony i gotowy na godzinę przed przyjazdem zespołu.

W przypadku jakichkolwiek zmian prosimy o kontakt	(Dominik 504 158 055)

Lista Kanałów Wejściowych Gaba Kulka

Input List

| Lp. | Zródło | Mikrofon/D.I.Box | F.O.H insert | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stopa | Shure Beta 52 | Gate1/Compresor |  |
| 2 | Werbel 1 | Shure SM 57 | Gate2/Compresor |  |
| 3 | HiHat | Shure SM 94 |  |  |
| 4 | Tom 1 | Sennheiser 604 | Gate 3 |  |
| 5 | Tom 2 | Sennheiser 604 | Gate 4 |  |
| 6 | Tom 3 | Sennheiser 604 | Gate 5 |  |
| 7 | OH L | Shure SM 94 |  |  |
| 8 | OH P | Shure SM 94 | Compresor |  |
| 9 | Bas | XLR |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 | Fort/Key L | AKG c414/XLR | Compresor |  |
| 12 | Fort/Key P | AKG c414/XLR | Compresor |  |
| 13 | Voc(Gaba) | Shure KSM 9(własny) | Compresor |  |
| 14 | Voc(Gaba) | Shure Beta 58 | Compresor |  |
| 15 | Fx 1 Return-L |  |  | tc.electronic MOneXL |
| 16 | Fx 1 Return-P |  |  | tc.electronic MOneXL |
| 17 | Fx 2 Return-L |  |  | Yamaha SPX 990/Lexicon |
| 18 | Fx 2 Return-P |  |  | Yamaha SPX 990/Lexicon |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |

Stage Plan

Gaba Kulka

# Widownia

# Text boxes

Robert(Perkusja)

Gaba (Voc)+(piano/Key)

Aux1

220V

220V

Aux 3

Aux2

Wojtek

Bas